## Slide 1: 公開に向けた、イベント通知系 プロトコルフォーマット議論
2012/11/19
SmartRemote+ 森田隆雄
Espresso 勝又俊介、得能あゆみ
PMM壱岐優, 川畑良樹
WG 横山和也
アーキテクト 奥平光進(、樫尾浩和)
CFWD 塚谷浩司

## Slide 2: 現行receiveEvent詳細
{"id":1,"result":[
"NotReady",true,-1,-1,-1,-1,
[“setShootMode”,“setSteadyMode”, “setMovieRecQuality”,“setFlashMode”, "setSelfTimer"],
["string","string","string","string","int"],
[false,false,false,false,true],
["movie","on","HQ","off","0"],
[“2”,“movie”,“intervalstill”,“2”,“off”,“on”, “5”,“HQ”,“STD”,“SLOW”,“SSLOW”,“VGA”, "3","off","on","auto","3","0","2","10"]
]}
カメラ状態, ライブビューON/OFF,ズーム変数x4
通知パラメタ名の配列
設定値の本来の型
現在の設定値(配列にするため全部文字列に)
設定値候補通知が範囲指定かどうか
設定値候補の数と設定値候補

## Slide 3: 現行receiveEvent制約
FWの制約を受け入れ、全て文字列配列化
  配列を組み合わせて、変数(set系メソッド名)と現在値、採り得る値をテーブル化
設定値が二値のケースは、表現不可能
  分子, 分母など
候補にオプション値がある場合、表現不可能
Diademでは全部通知しているので、設定値が増えるとロジックに変更が必要(サーバ/クライアント)
そもそも直感的ではない

## Slide 4: 考え方
カメラ側で次々に変化してしまう値をスマタブに通知するための、PUSH型のストリームコネクションがほしい
CFWDフレームワークは、WebSocketもしくはsocket.ioを検討している
  が、まだ完成しておらず、使えない
現在receiveEvent()を暫定実装して用いている
  PUSH型でなく、実際にはPULL型
  配列ベースで複雑なデータ型を返せない
  プラットフォームごとの差異が生じると扱いにくい
  あくまで暫定実装的な扱いだが、現時点では現実的
要求(Requirement)
  PUSH型のストリームコネクション相当がほしい
  複数かつ大量のデータを連続的に送りたい
  通知するデータ種別を動的に増減したい
  通知するデータ型を任意に構成したい
  将来の拡張性が高くしたい
  将来、WebSocket/socket.ioベースになっても使える程度には考慮したい
ソリューション(決定)
  やむを得ず、receiveEvent()の形態を採択する
    クライアントはPULL型API呼び出しでポーリングすること
    ストリームコネクションは満たせないが、連続呼び出しで頑張る
  通知する内容をオブジェクトとして送る
    通知するデータ数は動的に変更可能
    通知するデータ型は任意に構成可能
    WebSocket/socket.ioベースになっても使える(かも)
  詳細は次ページ以降
決めたいこと
  全てをreplaceしてreceiveEventを廃止するか、共存させるか
    PMMの変更および互換性維持の手間次第

## Slide 5: PULL型イベント通知API
receiveMsg(boolean long_poll);
  引数にロングポールかどうかのbool値を指定する
    trueにすると、カメラ側で変化があるまで、呼び出しがブロックする
    falseにすると、変化がなくとも、呼び出しはすぐに返る
  基本的には従来のreceiveEventと同じ。
    コールバックされるのがオブジェクト(ReceiveMsgUDS)の配列となる
    オブジェクト定義は次項以降
    オブジェクトのメッセージがgetAvaiable系相当もしくはget系相当となる
receiveMsgのレスポンス例
[“id” : 123456, “method”: “receiveMsg”,
“result” : [
{通知メッセージ1},
{通知メッセージ2},
...
{通知メッセージn}
]]
trueにした場合はメッセージが大量になる可能性があるので、実機で時間を計ってみる。

## Slide 6: PULL型イベント通知オブジェクトReceiveMsgUDS
【原則】 CFWDのフレームワークでは、UDSオブジェクトをネストしたり、継承(プロトタイプ)することができない。
通知オブジェクトには、基本、get系のパラメタを入れて通知する
  getAvailable系の値が(フォーマット的に)返せる場合はついでに返す。
    UDSをgetAvailableで返している場合、現在のCFWDフレームワークの制約に引っかかる。
    返せない場合は後述のcheck_availableをtrueにしておき、クライアントにチェックを促す。
    getAvailable系を頻繁に呼び出す必要があり、UXを損なう場合は、getAvailable系パラメタの型を変換したりして
したがって、スーパーセットのオブジェクトを用意しておく。
  パラメタ数は必要に応じて増やす
  とりあえず5個にした
”method”の文字列を見て、各メッセージごとに解釈すること。
  どの値がどこにマップされるか、それぞれメッセージを厳密に定義する。
この形式で表せない場合、”check_available”がtrueとなる
  パラメタのマッピングが仕様書縛りなので、これも仕様書で明記すればOK?
各メッセージごとに、使っていないパラメタは省略可能
通知オブジェクトReceiveMsgUDS
{ “method” : “<getAvailableHoiHoi>” // Msgタイプ
“boolean0”: true, “boolean1”: false, ..., “boolean4” : true,
“int0”: x, “int1”: y, ..., “int4” : n,
“double0”: X.x, “double1”: Y.y, ..., “double4” : N.n,
“String0”: “x”, “String1”:” y”, ..., “String4” : “n”,
“booleanArray0”: [], “booleanArray”: [], ..., “booleanArray4” : [],
“intArray0”: [], “intArray1”: [], ..., “intArray4” : [],
“doubleArray0”: [], “doubleArray1”: [], ..., “doubleArray4” : [],
“StringArray0”: [], “StringArray1”: [], ..., “StringArray4” : [],
“check_availability” : false
}

## Slide 7: WhiteBalance用ReceiveMsgUDS表現
通知オブジェクトReceiveMsgUDS
{ “method” : “getAvailableWhiteBalance”
“String0”: “Auto WB”, “String1”:” A7”,“String2” : “G4”,
// colorTemperatureは省略
“check_availability” : false // getAvailable系候補については変更なし
}
getAvailableWhiteBalanceのレスポンス
[“id” : 123456, "method": “getAvailableWhiteBalance“,
“result” : [
{“whiteBalanceMode”:“Auto WB”,
” colorFilterAB”:”A7”,” colorFilterGM”:”G4”,
“colorTemperature”:}, // 現在値
[{“whiteBalanceMode”:“Auto WB”,
“isColorFilterAbEnabled”:true, “isColorFilterGmEnabled”:true,
“isColorTemperatureEnabled”: false},
{“whiteBalanceMode”:“Daylight”,
“isColorFilterAbEnabled”: true, “isColorFilterGbEnabled”: true,
“isColorTemperatureEnabled”:false},
...
{“whiteBalanceMode”:“Color Temperature”,
“isColorFilterAbEnabled”: true, “isColorFilterGbEnabled”: true,
“isColorTemperatureEnabled”: true}], // 候補
[“A7”, “A6”, “A5”, “A4”, “A3”, “A2”, “A1”, 0,
“B1”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “B7”], // AB候補
[“G7”, “G6”, “G5”, “G4”, “G3”, “G2”, “G1”, 0,
“M1”, “M2”, “M3”, “M4”, “M5”, “M6”, “M7”], // GM候補
[2500, 9900, 100] // 色温度候補
]]
WhiteBalanceのパラメタが
複雑すぎて、UDSでは
現在値しか伝えられない(泣)
幸いにもWhiteBalanceの候補は変更がない。
だから、” check_available”をfalseにして、
getAvailableを呼びなおす必要がないことを示す。
(仕様書縛りでもOK)

## Slide 8: ホワイトバランス
WB名 | AB | GM | 色温度
Auto WB | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Daylight | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Shade | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Cloudy | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Incandescent | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Fluorescent: Warm White (-1) | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Fluorescent: Cool White (0) | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Fluorescent: Day White(+1) | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Fluorescent: Daylight(+2) | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Flash | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Color Temperature | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | 2500K～9900K
Custom1 | A7-A1,0,B1-B7 | G7-G1,0,M1-M7 | なし
Custom Setup | なし | なし | なし

## Slide 9
 | 公開に耐えうるか | 見た目の簡潔さ | 将来性(WebSocket等) | イベント追加拡張性 | Web技術使用度 | 過去機種互換性(PMM) | サーバ/クライアント実装コスト | フレームワーク実装コスト
receiveEvent拡張 | × | × | △ | × | × | ◎ | 〇 | なし
receiveMsg(とにかく実現形式) | × | 〇 | × | ◎ | △ | × | × | なし
receiveMsg(オブジェクトネスティング) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | どのくらい？

## Slide 10
完全な実装
  オブジェクトのネスティング
  オブジェクトの中に配列の配列
一時的な実装
  生のJSON RPCメッセージがコールバックされる
    アプリレイヤーで変換
    フレームワークへの修正は最小
      変換器だけ用意してほしい
  プロトコル上は理想形のメッセージが流れる
  アプリで過去互換をとりにくい